## Slide 1: AUDO - Autonomous Unmanned Driving Object
Zwischenpräsentation
Nils Wittig, iST
Fabian Burger, iST
Ramona Volz, Wi-Etit
Maike Latsch, iST
Nikolas Ziegelmayer, etit

## Slide 2: Gliederung
Organisation des Teams und Zeitplan
Regelungstechnik – bisheriges Vorgehen
Bildverarbeitung
Probleme und verworfene Ansätze
Ausblick und zweites Thema
Notes: MIR EGAL WER DAS MACHT

## Slide 3: Organisation des Teams und Zeitplan
Aufgabenverwaltung durch Trello
Softwareverwaltung mit GitHub
Arbeitsteilung nach individuellen Stärken zugeteilt durch Trello
Zeitplan:
  Regelmäßige wöchentliche Gruppentreffen
  Flexible Treffen zur Aufgabenbearbeitung
Meilensteine:
  Wallfollower
  Linienverfolgung bis Ende des Jahres
Notes: RAMONA

## Slide 4: Regelungstechnik – bisheriges Vorgehen
Einstieg: Einfacher Wallfollower
  Erster Versuch: P-Regler – keine ausreichende Regelgüte erzielbar
  Verbesserungsansatz: PD-Regler – nach Optimierung der Reglerparameter konnte gutes Regelverhalten auch in Kurven erzielt werden
Verbesserung des Regelverhaltens durch Einbeziehung der Odometriedaten – dadurch optimierte Geradeausfahrt
Genauigkeit der Odometriedaten für kurzfristige Nutzung ausreichend
Testfahrten mit Wänden aus Pappe, sowohl Kurven als auch Geradeausfahrt
Ansätze mit PID-Regler nicht weiter verfolgt
Fazit: Verbesserter PD-Regler möglicherweise ausreichend
 Ansatz: Erzeugung virtueller „Wände“ aus Kameradaten
Notes: NIKO

## Slide 5: Bildverarbeitung
Erzeugen virteller „Wände“
  Farbbild der Kinect empfangen
  Birdeyeview erzeugen
  Bild aufhellen
  relevanten Bildausschnitt auswählen
  Farbfilterung - Greyscale zu binary
  probalistische Hough Transformation, erzeugt Linien
  Auswahl der untersten Linie, verlängern
Publishen der „Wandkoordinaten”
Interpretieren dieser Koordinaten in der Wallfollow-Node
Notes: FABIAN

## Slide 6: Probleme und verworfene Ansätze
Probleme
  Unterschiede der Farbdarstellung zwischen Kinect- und Weitwinkelkamera
  Unzuverlässiger Front-Ultraschallsensor mit falschen Werten (in akustisch ungedämpfter Umgebung)
Verworfene Ansätze
  Bildfilterung durch Edge Detection mit Canny
  Bildfilterung mittels Contour Detection
Notes: MAIKE

## Slide 7: Ausblick und zweites Thema
Zweites Thema: Hinderniserkennung mit Spurwechsel
  Abstandsmessung zur Erkennung eines Hindernisses
  Stützung der Hinderniserkennung mittels Tiefenbild oder Farbkamera
  Wechsel der Orientierungslinie zum Umfahren des Hindernisses
Notes: MAIKE/RAMONA ???