## Slide 1: AUDO - Autonomous Unmanned Driving Object
Abschlusspräsentation
Nils Wittig, iST
Fabian Burger, iST
Ramona Volz, Wi-Etit
Maike Latsch, iST
Nikolas Ziegelmayer, etit

## Slide 2: Gliederung
Organisation
Hardware
Bildverarbeitung
Regelungstechnik
    Hinderniserkennung und Spurwechsel
    „race mode“
Probleme
Fazit und Ausblick
Notes: MIR EGAL WER DAS MACHT

## Slide 3: Organisation des Teams
Versionsverwaltung mit GitHub
Aufgabenverwaltung mit Trello

## Slide 4: Gruppentreffen
Regelmäßige wöchentliche Treffen
Flexible Treffen zur Aufgabenbearbeitung

## Slide 5: Optimierung der Hardware
LED-Beleuchtung
Kamerahalterung
Mega geile Optik aufgrund von goldfarbenem Logo (es ist eigentlich Bronze, das halte ich aber für ungünstig, weil Bronze = 3. Platz)

## Slide 6: Bildverarbeitung
Notes: FABIAN

## Slide 7: Regelungstechnik und Spurhaltung
Zwei Fahrmodi:
  Fahrmodus mit Hinderniserkennung und Spurwechsel („drive mode“)
  Fahrmodus mit optimierter Geschwindigkeit für das Rennen („race mode“)
Gemeinsame Konzepte und Komponenten:
  Bildverarbeitung
  Kollisionsvermeidung
  Aufteilung der Strecke in verschiedene Abschnitte (Kurven, Geraden)
  Strukturvariabler PD-Regler mit situationsabhängiger Umschaltung
Unterschiede:
  Parametrierung des PD-Reglers
  Hinderniserkennung
  Spurwechsel
Notes: NIKO

## Slide 8: Aufbau und Funktionsweise des Reglers
Strukturvariabler PD-Regler für vier Fahrsituationen:
  Geradeausfahrt
  Kurveneintritt
  Kurvenfahrt
  Kurvenaustritt
Vorteil: der Regler kann für jede Situation unabhängig optimiert werden
Zwei zusätzliche Zustände sorgen für einen sanften Übergang zwischen Kurven- und Geradeausfahrt
Glättung und Begrenzung der Führungs- und Stellgrößen führt zu einem ruhigen Fahrverhalten
Erkennung der Fahrsituation anhand von Kameradaten
Notes: NIKO

## Slide 9: Umschaltung zwischen Kurven- und Geradenregler
Regler für Geradeausfahrt
Differenz der Steigungen liegt unterhalb von Grenzwert
Differenz der Steigungen überschreitet Grenzwert
Wechsel zu Übergangsregler für Kurveneintritt
Regler für Kurvenfahrt
Wechsel zu Übergangsregler für Kurvenaustritt
Permanente Berechnung der Geradensteigungen
Permanente Berechnung der Geradensteigungen
Differenz der Steigungen liegt oberhalb von Grenzwert
Differenz der Steigungen unterschreitet Grenzwert
Notes: NIKO

## Slide 10: Fahrmodus 1: Hinderniserkennung und Spurwechsel („drive mode“)
Konstante Fahrgeschwindigkeit
Fahrzeugposition wird durch den PD-Regler geregelt
Bezugspunkt der Regelung ist die jeweils äußere Markierung der aktuellen Fahrspur (grüne Linie)
Hinderniserkennung läuft permanent
Hindernis im Sichtfeld der Kamera
Vergleich der Position von Hindernis und Fahrspur
Wenn Hindernis auf Fahrspur: Einleitung des Spurwechsels
Maximaler Lenkeinschlag in die gewünschte Richtung
Kurzzeitige Umschaltung auf aggressiveren Regler
Umschaltung auf Standardregler
Notes: NIKO

## Slide 11: Fahrmodus 2: optimierte Geschwindigkeit („race mode“)
Dynamische Geschwindigkeitsanpassung in Abhängigkeit der Fahrsituation
Fahrzeugposition wird durch den PD-Regler geregelt
Bezugspunkt der Regelung ist immer die äußere Markierung der Rennstrecke
Abstand zum Fahrbahnrand vergrößert
Hinderniserkennung ist deaktiviert
Notes: NIKO

## Slide 12: Probleme und verworfene Ansätze
Notes: MAIKE

## Slide 13: Fazit und Ausblick
Notes: MAIKE/RAMONA ???

## Slide 14
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit