## Slide 1: AUDO - Autonomous Unmanned Driving Object
Zwischenpräsentation
Nils Wittig, iST
Fabian Burger, iST
Ramona Volz, Wi-Etit
Maike Latsch, iST
Nikolas Ziegelmayer, etit

## Slide 2: Organisation des Teams und Zeitplan
Aufgabenverwaltung durch Trello
Softwareverwaltung mit github
Arbeitsteilung nach individuellen Stärken zugeteilt durch Trello
Zeitplan:
  Regelmäßige wöchentliche Gruppentreffen
  Flexible Treffen zur Aufgabenbearbeitung
Meilensteine:
  Bildfilterung optimieren
  Wallfollower

## Slide 3: Ndgdjwjrbfuf
Einfacher Wallfollower
  pd Regler
  Abweichung des Abstandes zur 'Wand' korrigieren
  Berechnung des Lenkwinkels durch Abstand
Filterung des Kinectbildes mit OpenCV
Ansatz:
  Linien zu imaginären Wänden transformieren und diesen folgen

## Slide 4: Bildverarbeitung
Bild der Kinect empfangen
Birdeyeview
Bild aufhellen
relevanten Bildausschnitt auswählen
Farbfilterung - Greyscale zu binary
probabilistische Hough Transformation
Auswahl längste unterste Linie, verlängern und publishen

## Slide 5: Verworfene Ansätze
Bildfilterung durch
  Edge Detection mit Canny
  Contour Detection
Notes: Rundung als Edge erkannt und großer Kasten drum herum, dies zwar mit Polygomen gefüllt, aber zu groß und nicht nutzbar

## Slide 6: Probleme
Anfänglich kein Bild der Weitwinkelkamera
Unterschiede der Farbdarstellung zwischen Kinect- und Weitwinkelkamera
Aufschwingen beim Wallfollower
Unzuverlässiger Front-Ultraschallsensor mit falschen Werten (je nach Umgebung)

## Slide 7: 2. Thema
Hinderniserkennung mit Spurwechsel
  Entweder an linker Außenlinie oder Mittellinie entlang beim Wechsel
  Abstandsmessung zum Hindernis